## Slide 1
Benchmarking to improve hygiene and environmental controls in sterilization unit
Speaker : Aurélie Reiter-Schatz
Aurélie Reiter-Schatz (1), Benjamin Palas (1), Julie Scholler (1), Bénédicte Gourieux (1)
Etablissement : Strasbourg Hôpital Universitaire, FRANCE
Service : Pharmacie-Stérilisation

## Slide 2
La stérilisation hospitalière requiert un environnement maîtrisé
    Surveillance et contrôle de la contamination de l’environnement :
      particulaire : ISO 8
      microbiologique : absence de germes pathogènes, absence de germes indicateurs d’un défaut d’hygiène, absence de champignons
      risque de contamination le plus faible.
    Nécessité de la mise en place d’un système d’assurance de la qualité :
      validation des procédés de stérilisation avant leur mise en application,
      surveillance de leur fonctionnement en routine,
      entretien et bionettoyage du matériel et des locaux.
    De nombreux référentiels réglementaires et professionnels.

## Slide 3
Stérilisation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)
  3 sites distincts
  Une organisation transversale :
    La tenue de travail :
      Pyjama composé d’une blouse et d’un pantalon (verts pour la zone de conditionnement et de validation et bleus pour la zone de réception et de lavage),
      Sabots de même couleur que le pyjama ou sur-chaussures pour les visiteurs,
      Charlotte recouvrant cheveux et boucles d’oreilles,
      Port du masque si enrhumé ou barbu.
    Nettoyage des locaux quotidien.
    Nettoyage des équipements et mobiliers pluriquotidien.

## Slide 4
  Déterminés par le pharmacien, le médecin hygiéniste et l’ingénieur référent.
Contrôles environnementaux : notre programme
Contrôles | Descriptif | Fréquence | Intervenant
Empreintes gélosées | Zone de conditionnement, au niveau des tables de conditionnement : - 5 boîtes contrôle bactériologique - 5 boîtes contrôle mycologique Magasin stérile, au niveau des plans de travail et chariots : - 5 boîtes contrôle bactériologique - 5 boîtes contrôle mycologique Local STERRAD : - 3 boîtes contrôles bactériologique - 3 boîtes contrôle mycologique | Une fois / trimestre | Laboratoire Hygiène Hospitalière
Frottis de surfaces (écouvillons stériles humidifiés) | Zone de conditionnement et magasin stérile, au niveau des objets manipulés : - 10 pour contrôle bactériologique - 10 pour contrôle mycologique |  | 
Propreté microbiologique de l’air (bactériologique et fongique) | Détermination de la concentration maximale en nombre de particules viables par mètre cube d’air : - Points de prélèvement et répartition - Volume d’air prélevé - Utilisation d’un biocollecteur | 1 fois/ semestre | 
Contrôles | Descriptif |  | Résultats
Empreintes gélosées | Contrôle bactériologique | Au repos | < 25 UFC / boîte, et absence de micro-organismes indicateurs
 |  | En activité | 
 | Contrôle mycologique | Au repos | < 1 UFC / boîte
 |  | En activité | < 1 UFC / boîte
Frottis de surfaces (écouvillons stériles humidifiés) | Contrôle bactériologique | Au repos | Analyse qualitative : absence de micro-organismes indicateurs
 |  | En activité | 
 | Contrôle mycologique | Au repos | 
 |  | En activité | 
Propreté microbiologique de l’air (BPPH, NF S 90-351) | Limite de contamination bactériologique |  | Classe B100 au repos pour ISO 8
 | Limite de contamination fongique |  | Absence / m3
Valeurs cibles des contrôles environnementaux :
Contrôles environnementaux programmés :

## Slide 5
  Organisation :
    procédure définissant les modalités de contrôles de l’environnement,
    règles d’hygiène,
    formation,
    évaluation régulière du personnel.
  Résultats des prélèvements insatisfaisants :
    actions correctives :
      bionettoyage des surfaces, des mobiliers et des équipements,
      sensibilisation et formation du personnel.
  Persistance des non conformités
  Révision des pratiques d’entretien des locaux en 2012 pour améliorer la qualité microbiologique :
  Instauration du nettoyage des équipements et du mobilier à chaque prise de poste, en insistant sur les zones sensibles (téléphone, table de recomposition, poignées de porte,…).
Contrôles environnementaux : assurance qualité

## Slide 6: Analyse des contrôles microbiologiques
Analyse rétrospective des résultats des contrôles microbiologiques de 2012 à 2014 :
  46 campagnes :
    32 campagnes de prélèvements de surfaces ( 76 à 92 points de prélèvement par campagne),
    14 campagnes de prélèvements d’air (4 à 16 points de prélèvement par campagne).
    2790 points de prélèvements : 2652 prélèvements de surface (95%) et 138 prélèvements d’air (5%).
Définition de la conformité :
  absence de Staphylococcus aureus
  absence de Streptococcus B / D (ou autres micro-organismes indicateurs d’un défaut d’hygiène)
  absence de champignon
  absence de points de prélèvement avec une contamination > 25 UFC/25cm²
Résultats :
  74 points de prélèvements non-conformes (NC) soit 2,65% [2,1 à 3,6% selon le site].

## Slide 7: Analyse des contrôles microbiologiques : nos résultats
Chart: 
| CCOM | NHC | HP
S.aureus | 12.5 | 61.9048 | 21.6216
Champignons | 37.5 | 14.2857 | 21.6216
>25UFC | 50 | 23.8095 | 56.7568
  Résultats selon le type de non conformité et selon les sites de stérilisation :
87% des résultats non-conformes :
mobilier (armoires de dotation, chaises, chariots, rails de chargement/déchargement et table de conditionnement)
téléphones
postes informatiques
60 % des résultats non-conformes prélevés en activité
Divergence des non-conformités
selon les sites
%

## Slide 8: Analyse des contrôles microbiologiques : nos résultats
  NC selon point de prélèvement :
 | Total | Non Conforme | % de Non Conforme
Mobilier | 1402 | 54 | 3,85
Téléphone | 120 | 4 | 3,33
PC | 106 | 3 | 2,83
Produit de stérilisation | 263 | 6 | 2,28
Locaux | 270 | 2 | 0,74
Equipement | 491 | 1 | 0,20
Germes rencontrés | Nombre de prélèvements | Type de flore
Staphylococcus à coagulase négative | 544 | Cutanée
Staphylococcus autres (epidermidis, hominis, haemolyticus, warneri, cohnii, capitis, xylosus) (dont aureus) | 60 (23) | Cutanée (pathogène)
Candida sp. (dont albicans) | 4 (1) | Levures
Micrococcus sp | 283 | Cutanée
Bacillus sp | 113 | Cutanée
Corynebacterium sp | 71 | Cutanée
Paenibacillus sp. | 21 | Cutanée
Moraxella | 15 | Cutanée
Streptococcus sp. | 8 | Cutanée
Acinetobacter sp. | 7 | Environnement
Kocuria sp. | 6 | Environnement
Brevibacterium sp. | 6 | Environnement
Penicillium sp | 5 | Champignons
Aspergillus sp | 5 | Champignons
Alternaria sp. | 3 | Champignons
Champignons non fructifiants | 3 | Champignons
Autres bactéries (Enterobacter cowanii, Pantoea sp, Brevibacillus sp, Pseudomonas sp, Rhizobium sp, Microbacterium sp, Mycobacterium sp, Chaetomium sp, Arthrobacter sp, Dermabacter sp, Rothia amarae, Serratia marcescens, Aerococcus sp) | <5 | Environnement
Cladosporium sp. | 2 | Champignons
Répartition des non-conformités selon les points de prélèvement et type de micro-organismes rencontrés :
Plans de travail classés avec le mobilier :
- 50% des prélèvements (681),
- seulement 1,76% (12) non-conformes.

## Slide 9: Bilan et analyse des contrôles microbiologiques
  Discussion :
  Evolution du taux de non-conformité stable sur 2 sites, en progression pour un site.
  Récurrence de points de prélèvements non conformes sur les téléphones et postes informatiques.
Points de prélèvement sur le mobilier :
  Taux de non-conformité supérieur à la moyenne ,
  Plans de travail : contamination et taux de non-conformité inférieurs à la moyenne,
  Points de prélèvements critiquables (dessus des armoires) et non indiqués dans la procédure d’organisation des contrôles environnementaux.
Aucune contamination anormale des prélèvements d’air.
60% des non conformités concernent des prélèvements en activité.
Absence de germes indicateurs d’un défaut d’hygiène.

## Slide 10: Réflexion sur les non-conformités
Limites aux prélèvements microbiologiques ?
  Limites scientifiques
    Seuils de contamination et risque infectieux
  Limites méthodologiques
    Ecosystèmes complexes
    Récupération des micro-organismes
    Adaptation des milieux de culture
  Limites structurelles
    Personnel – matériel
    Intérêt/pertinence des points de prélèvements
  Pistes d’amélioration :
    Tenue adaptée
    Hygiène des mains
    Technique de nettoyage

## Slide 11: Enquête de pratique nationale : hygiène et contrôles environnementaux en stérilisation
Référentiels : BPPH, guide « maîtrise et contrôles d’environnement en stérilisation » élaboré par l’AFS, et les documents qualité de notre stérilisation
27 questions réparties en 5 domaines :
  La typologie de l’établissement : type de structure et nombre de lits Médecine, Chirurgie et Obstétrique
  L’organisation de la stérilisation: surfaces des ZAC, certifications ISO
  L’hygiène du personnel: habillage, lavage des mains, port de masque
  L’hygiène des locaux : procédures de nettoyage, matériel utilisé
  Les contrôles réalisés : personnel, fréquences, techniques et résultats cibles
Diffusion aux adhérents de l’AFS en février 2015 par mail et mise en ligne sur le site internet de l’association

## Slide 12
  Typologie de l’établissement : type de structure et nombre de lits Médecine, Chirurgie et Obstétrique
  30 établissements participants :
    Structure publique : 87%
    Structure de moins de 1 000 lits : 60%
Chart: 
| <500 | 500-1000 | >1000
public | 11 | 2 | 12
privé | 4 | 1 | 0
Enquête de pratique nationale : résultats
Nombre de lits

## Slide 13
  Organisation de la stérilisation:
    Surfaces des Zones à Atmosphère Contrôlées
    Certifications ISO
Taille de l’établissement | Zone de conditionnement | Zone de validation
<500 | 121,5 | 39,0
500-1000 | 131,0 | 97,5
>1000 | 399,6 | 369,4
Taille | Non certifié | ISO9001 | ISO13485 | ISO9001 (En cours)
<500 lits | 12 | 2 | 0 | 1
500-1000 lits | 1 | 1 | 0 | 1
>1000 lits | 6 | 5 | 2 | 0
Enquête de pratique nationale : résultats
37% en cours de certification ou certifiés

## Slide 14
Tenue | OUI
 | %
Tenue dédiée par zone sale et propre | 90
Interdiction du port de bijoux | 97
Interdiction du port de bijoux y compris les alliances | 57
Interdiction du maquillage | 23
Changement de tenue en cas de sortie du service | 43
Port d'une surblouse en cas de sortie du service | 43
Changement de tenue ET port d’une surblouse | 10
Mains, gants et masque | Oui | 
Lavage systématique des mains et usage de solution hydro-alcoolique à chaque entrée en zone « propre » | 14 | 47 %
Lavage des mains SI BESOIN et usage de solution hydro-alcoolique à chaque entrée en zone « propre » | 14 | 47 %
Port de gants en zone de conditionnement | 0 | 0 %
Port de gants en zone de validation | 0 | 0 %
Port de masque en zone de conditionnement | 4 | 14 %
Port de masque en zone de validation | 3 | 10 %
Port de masque si barbe | 15 | 50 %
Hygiène du personnel :
Comparatif avec nos pratiques :
  Habillage : port d’une surblouse en cas de sortie du service, interdiction totale des bijoux
  Lavage des mains si besoin
  Port masque : si port de barbe
Enquête de pratique nationale : résultats

## Slide 15
Hygiène des locaux
 |  | Mobilier et équipements | Sols et murs
Personnel réalisant le nettoyage % |  |  | 
 | Equipe de stérilisation | 83 | 47
 | Equipe hôtelière | 10 | 23
 | Prestataire externe | 7 | 27
 | Autre | 0 | 3
Equipement pour le nettoyage % |  |  | 
 | Lingettes à UU pré imprégnées | 3 | 3
 | Lingettes à UU à imbiber | 50 | 13
 | Lingettes lavables réutilisables | 40 | 53
 | Association de 2 types | 7 | 10
Fréquence du nettoyage % |  |  | 
 | Quotidien | 47 | 70
 | Pluriquotidien | 53 | 7
Fréquence du bionettoyage 3 temps % |  |  | 
 | Hebdomadaire | 20 | 13
 | Mensuel | 13 | 20
Enquête de pratique nationale : résultats
Comparatif avec nos pratiques :
  Nettoyage équipements et mobilier effectué par le personnel de stérilisation
  Equipement : lingettes lavables réutilisables
  Fréquence pluriquotidien des surfaces, mensuel du 3 temps

## Slide 16
 |  | Contrôle particulaire % | Contrôle microbiologique %
Personnel réalisant le contrôle |  |  | 
 | Equipe de stérilisation | 0 | 12
 | Equipe d'hygiène | 28 | 54
 | Prestataire externe | 55 | 33
 | Autre (service technique) | 17 | 1
Fréquence de contrôle hors activité |  |  | 
 | 1x/an | 70 | 40
 | autre | 30 | 20 / 40
Fréquence de contrôle en activité |  |  | 
 | 1x/an |  | 20
 | autre |  | 40 / 40
Enquête de pratique nationale : résultats
Comparatif avec nos pratiques :
  Contrôle microbiologique : équipe d’hygiène
  Contrôle particulaire : prestataire externe
  Fréquence contrôle en activité et hors activité : 1x par trimestre
Contrôles environnementaux réalisés :

## Slide 17
Comparatif avec nos pratiques :
  Contrôles microbiologiques effectués de façon trimestrielle en activité et hors activité et utilisation de deux techniques, écouvillonnage et gélose.
  Nombre de points de prélèvements plus élevés.
Enquête de pratique nationale : résultats
Contrôle trimestriel (40%) ou semestriel (33%)
Contrôle effectué à distance du bionettoyage (60%), à l’aide d’empreintes gélosées (80%), associées à un écouvillonnage (18%)
En moyenne, 9,5 points de prélèvements en zone de conditionnement et 6 en zone de validation
Pour 30% des établissements : niveau cible < 5UFC, niveau d’alerte < 10UFC, niveau d’action 25UFC
Matériel informatique spécifique (clavier lavable..) 42%
Contrôle microbiologique des mains des agents jamais systématique mais ponctuel, à visée pédagogique (27%)
Contrôles des surfaces :

## Slide 18
Bilan de l’enquête de pratique :
  Dénominateurs communs entre établissements :
  Interdiction du port de bijoux,
  Tenue dédiée par zone,
  Nettoyage des surfaces, des équipements et du mobilier par l’équipe de stérilisation,
  Nettoyage quotidien du sol,
  Contrôle particulaire de l’air 1x par an,
  Prélèvement par empreinte gélosée à distance du bionettoyage sur les équipements et le mobilier.
  Limite de l’enquête :
  Taux de conformité de leurs prélèvements non demandé aux participants.
Enquête de pratique nationale : discussion

## Slide 19
Bilan de l’enquête de pratique :
  Pistes de réflexion :
  Port du masque en zone de conditionnement ?
  Lingettes à usage unique,
  Intérêt du double prélèvement :
    après bionettoyage et à distance du bionettoyage ?
    par empreinte gélosée et écouvillonnage ?
  Points de prélèvements :
    Nombre
    Pertinence
Travail en collaboration avec l’Equipe d’hygiène pour adapter nos pratiques
Enquête de pratique nationale : conclusion

## Slide 20
Merci de votre attention
Benchmarking to improve hygiene and environmental controls in
sterilization unit